## Slide 1: 測定とデータの扱い方
情報工学基礎実験Ⅰ No. 0

## Slide 2: 講義の目的、目標
今回
有効数字の桁数を自分で決められるようになる
誤差値を計算できるようになる
測定結果を 「最確値 ± 誤差 単位」で書けるようになる
次回
絶対誤差､相対誤差､誤差伝搬の法則
最小二乗法を使えるようになる

## Slide 3: 測定とは？
単位を基準量にして物理量を数値化する
  MKS単位系を使う 長さ・・・m 、質量・・・kg 、時間・・・sec
直接測定： 測定器具で基準量と比較して得る
  測定器具や装置の使い方を学ぶ
間接測定： 測定で得た値から計算により得る
  例） 体積､面積､加速度
  実験方法、理論、計算方法を学ぶ

## Slide 4: 補助単位
倍数 | 補助単位記号 | よみ
×10-12 | p | ピコ
×10-9 | n | ナノ
×10-6 | µ | マイクロ
×10-3 | m | ミリ
×1 |  | 
×103 | k | キロ
×106 | M | メガ
×109 | G | ギガ
×1012 | T | テラ
※理系なら､覚えましょう。

## Slide 5: クイズ
１８世紀末に､世界基準となるべく考案され定義された長さの単位メートル。では､当時何の長さを基準として１メートルを定めたか？

## Slide 6: 有効数字とその桁数
測定値を表す数字のうち､意味があるもの
  10進法と2進法では有効数字の桁数はかわる
  有効数字の桁数＝測定値の持つシャノン情報量 （→ 情報理論）
最大何桁とれるかは、測定範囲での分解能で決まる
  巻き尺、ノギス、マイクロメーター、 つまようじの太さを測定するにはどれがいい？
０でない最上位桁から、誤差にうもれない桁まで
  ミリ単位で川の水位を測定するのは意味がない
  誤差のない測定はない （→ 現代物理学）

## Slide 7: 測定の誤差と精度
同じ測定でも繰り返すと値はばらつく
  精度： ばらつきの度合い ばらつき「少ない」 → 「精度が高い」
  正確度： 偏りの度合い、測定値の中心と真の値の差 偏り「小さい」 → 「正確度が高い」「不確かさが低い」
知りたい「真の値」は測定値から推測する
  測定値は誤差を含む
  誤差の大きさは測定ごとに変わる 真の値 ＝ 測定値 ー 誤差
  知ることができるのは、ばらついた測定値の集合

## Slide 8: 最確値：真の値の推定
偶然誤差は､測定値（と誤差）がガウス分布に従う
  仮定：多くの小さな「偶然」が合計され誤差になる
最確値は分布の中心
  同じ重みの直接測定なら､平均値（相加平均）になる
  線形の関係がある場合は､最小二乗法で求める
精度（↔ばらつき）の大きさが誤差 ＝ ガウス分布の幅
  標準偏差､確率誤差 などを使って幅をあらわす
測定をくりかえせば最確値は真の値に近づく
ガウス分布に従わない誤差＝系統誤差からは逃げられない
  値のかたよりの原因

## Slide 9: 系統誤差はゼロにする
明確な理由で生じる偏りの原因
  偶然ではない、原因をみつけてなおすべき
系統誤差のよくある原因
  測定器に原因がある場合（機械誤差） 例）定規の端がすり減っていた、ノギスのあごがまがって開いていた
  測定者のくせが原因の場合（個人誤差） 例）めもりを右斜め上からみるのでいつも短めになっていた
  計算での不注意で値がずれていた 例）桁落ちで値が 0 になっていた
測定方法、実験方法や理論の誤りも

## Slide 10: 誤差のある値の書き方
最確値が195.6 mm､誤差の幅（標準偏差）が 0.4 mm 195.6 ± 0.4 mm 「真の値は 195.6 mm の ± 0.4 mm に約 68% 含まれる」
  ※誤差の幅になにを使うかは､書き手と読み手できめる
誤差は有効数字１桁（情報工学基礎実験１ルール）
最確値の有効数字は誤差の桁まで
科学記法を使うときは､カッコでくくりまとめる (1.956 ± 0.004) × 10-2 m

## Slide 11: 誤差の求め方：ガウス分布を仮定
仮定： 複数の独立した原因があり､その和が誤差となる → 二項分布
そのような原因が無数にある → ガウス分布
ヒストグラムの幅（約68%ぶん）＝標準偏差として求める

## Slide 12: 世界のコイン２０種を２４回投げてみると

## Slide 13: 世界のコイン２０種を２４回投げてみると

## Slide 14: 経済分野での活用：ボリンジャー・バンド
任天堂 (7974) の株価

## Slide 15: なぜ最確値が平均値に一致するのか

## Slide 16: 誤差（試料平均の標準偏差） σ の求め方
真の値を Z ､i 回目の測定値を Mi､ 最確値を Zm とする．測定回数 n が非常に大きい場合の母集団の標準偏差 σ は
測定で得られる試料分散（測定値の分散） σs は
試料平均（最確値）の標準偏差 σm が

## Slide 17: 確率誤差の求め方
誤差の大きさが ε より大きい確率と小さい確率が等しくなる幅
試料平均の標準偏差（平均誤差）に係数を乗じて求める．測定回数が十分大きいとき､ほぼ
  情報工学基礎実験Ⅰでは，上記の式で求めることとする．
実際に行う程度の測定回数の場合には下表の係数が示されている（Jeffrey, 1932）が､情報工学基礎実験Ⅰではそこまで考えないことにする．
測定回数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ･･･ | ∞
係数 | 1.00 | 0.816 | 0.766 | 0.740 | 0.728 | 0.718 | 0.713 | 0.708 | 0.703 | ･･･ | 0.675

## Slide 18: 誤差（標準偏差､確率誤差）を求める手順
実験ノートに記録した測定値を表にして確認
金属球の直径
測定 | 直径 (mm) |  | 
1 | 38.13 |  | 
2 | 38.15 |  | 
3 | 38.16 |  | 
4 | 38.13 |  | 
5 | 38.14 |  | 
6 | 38.12 |  | 
7 | 38.16 |  | 
なにかおかしなことがおきていないか？
単位は間違っていないか？
写し間違いはないか？
桁数はそろっているか？

## Slide 19: 誤差（標準偏差､確率誤差）を求める手順
金属球の直径 38.14 mm
測定 | 直径 (mm) | 残差 | 
1 | 38.13 | -0.01 | 
2 | 38.15 | 0.01 | 
3 | 38.16 | 0.02 | 
4 | 38.13 | -0.01 | 
5 | 38.14 | 0.00 | 
6 | 38.12 | -0.02 | 
7 | 38.16 | 0.02 | 
最確値､最確値と各測定値の残差を求める

## Slide 20: 誤差（標準偏差､確率誤差）を求める手順
残差の２乗から試料分散を求め､最確値の標準偏差を得る
測定 | 直径 (mm) | 残差 | 残差の2乗 (x10-4)
1 | 38.13 | -0.01 | 1.00
2 | 38.15 | 0.01 | 1.00
3 | 38.16 | 0.02 | 4.00
4 | 38.13 | -0.01 | 1.00
5 | 38.14 | 0.00 | 0.00
6 | 38.12 | -0.02 | 4.00
7 | 38.16 | 0.02 | 4.00
金属球の直径 38.14 ± 0.01 mm
試料分散の2乗 = 2.1429 x 10-4､ 標準偏差 = 0.0065

## Slide 21: 誤差（標準偏差､確率誤差）を求める手順
確率誤差は 0.6745 を乗じ
測定 | 直径 (mm) | 残差 | 残差の2乗 (x10-4)
1 | 38.13 | -0.01 | 1.00
2 | 38.15 | 0.01 | 1.00
3 | 38.16 | 0.02 | 4.00
4 | 38.13 | -0.01 | 1.00
5 | 38.14 | 0.00 | 0.00
6 | 38.12 | -0.02 | 4.00
7 | 38.16 | 0.02 | 4.00
金属球の直径（確率誤差の場合） 38.14 ± 0.01 mm
標準偏差×0.6745 = 0.006745
1

## Slide 22: 参考書など

## Slide 23: 有効数字の計算での扱い：加減算
誤差の含まれる桁のうち､最上位の桁が有効数字を決める 例）振り子の支点からおもりの重心まで
  鋼線の長さは巻き尺で､金属球の直径はノギスで

## Slide 24: 有効数字の計算での扱い：剰余算
誤差の割合が大きい＝有効数字の桁数が小さい値が有効数字を決める 例） 円盤の体積
  直径､厚み ともにものさしではかれるが．．．

## Slide 25: 有効数字の計算での扱い： 丸め誤差と桁落ち